## Slide 1: CCP Express 3.1 リカバリ＆初期化ガイド
※本資料は2015/09現在のハードウェア/ソフトウェアにおけるガイドです

## Slide 2: リカバリ&初期化方法
この資料では次の3つの方法を記載しています
ユーザ名/パスワード回復手順 CCP Express 3.1のGUIアクセス時に、ユーザ名/パスワードが通らずにログインできない場合はCLIによって回復を行います
工場出荷状態へのリカバリ方法 USBメモリを使用し、工場出荷状態へリカバリします
バックアップファイルの作成方法 動作している設定情報をUSBメモリに保存することで、故障交換時等にその設定情報から起動可能です

## Slide 3: 1. ユーザ名/パスワード回復手順

## Slide 4: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -1
1. ルータのコンソールにアクセスします
2. ルータの電源ケーブルを抜き差しし、再起動します
3. コンソール上で”Break信号”を送り、”rommon”に移行します
System Bootstrap, Version 15.5(1r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 1024 MB
C841M-8X/K9 platform with 1048576 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 32 bit mode
Readonly ROMMON initialized
rommon 1 >

## Slide 5: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -2
4. “confreg 0x2142”を入力します
5. “reset”を入力します(reset入力後にルータが再起動されます)
rommon 2 > confreg 0x2142
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 3 > reset
System Bootstrap, Version 15.5(1r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 1024 MB
C841M-8X/K9 platform with 1048576 Kbytes of main memory

## Slide 6: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -3
6. ルータが起動され、”Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:”と聞かれたら、”Ctrl + c”を入力します
1908736K bytes of SD Flash sdflash (Read/Write)
0K bytes of ATA System SD Flash (Read/Write)
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Press RETURN to get started!
*Jan 2 00:00:00.663: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL:

## Slide 7: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -4
ここまでの手順で、ルータが初期化された状態で起動します
7. “enable”を入力し、ルータの特権モードへ移行します
8. “copy startup-config running-config”を入力し、これまで設定していた情報を読み込みます
Router>en
Router#
Router#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?
4084 bytes copied in 0.668 secs (6114 bytes/sec)
C841MJ#
このタイミングでこれまで設定していたホスト名に変わります

## Slide 8: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -5
9. “show run | i username”を入力し、設定されていたユーザ名を確認します
10. “conf t”を入力し、グローバルコンフィグレーションモードへ移行します
11. “no username <ユーザ名>”を入力し、古いユーザ名とパスワードを削除します ※<ユーザ名>は、手順9で確認したもの
C841MJ#show run | i username
username admin privilege 15 secret 5 $1$HKO0$HxLRVnC/VEQrp1wnHg9rv/
C841MJ#
C841MJ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C841MJ(config)#no username admin
This operation will remove all username related configurations with same name.Do you want to continue? [confirm]
C841MJ(config)#

## Slide 9: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -6
12. “username <ユーザ名> privilege 15 secret 0 <パスワード>”を入力し、新しいユーザ名とパスワードを設定します ※<ユーザ名>と<パスワード>は、新規に登録するもの
13. “exit”を入力し、特権モードへ移行します
14. “sh run | i username”を入力し、新しいユーザ名とパスワードが設定されていることを確認します
C841MJ(config)#username admin privilege 15 secret 0 Cisco1234
C841MJ(config)#exit
C841MJ#
*Sep 9 06:05:55.951: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
C841MJ#sh run | i username
username admin privilege 15 secret 5 $1$Nv4Z$Svq8.1w0Q/G09ysXZd7ZR.

## Slide 10: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -7
15. “conf t”を入力し、グローバルコンフィグレーションモードへ移行します
16. “config-register 0x2102”を入力し、通常起動するように設定します
17. “exit”を入力し、特権モードへ移行します
C841MJ#
C841MJ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C841MJ(config)#config-register 0x2102
C841MJ(config)#exit
C841MJ#

## Slide 11: 1. ユーザ名/パスワード回復手順 -8
18. “show ver | i Config”を入力し、次回起動時の起動オプションを確認します
19. “copy running-config startup-config”を入力し、設定情報を保存します
20. “reload”を入力し、ルータを再起動します
C841MJ#sh ver | i Config
Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)
C841MJ#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
C841MJ#relo
C841MJ#reload
Proceed with reload? [confirm]
*Sep 9 06:09:17.327: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by admin on console. Reload Reason: Reload Command.

## Slide 12: 2. 工場出荷状態へのリカバリ方法

## Slide 13: 2. 工場出荷状態へのリカバリ方法
本資料のダウンロードサイトにある”customer-config.txt”をダウンロードします
PC上で、ダウンロードした”customer-config.txt”の拡張子txtを削除します(ファイル名は変更しないでください)
USBメモリへダウンロードしたファイルを移行します
CCP Express画面を表示し、ルータが正常に起動されていることを確認します(CLIによるルータの正常起動確認も可能)
ファイルを移行したUSBメモリをルータに挿入します
ルータの”RESET”ボタンを5秒以上押します
ルータが工場出荷状態で再起動されます
RESETボタン
USBメモリ挿入口

## Slide 14: 3. バックアップファイルの作成方法

## Slide 15: 3. バックアップファイルの作成方法
ルータにUSBメモリを挿入します
“CLIの構成”に移動します
“Exec”を選択し、” copy running-config usbflash0:customer-config”を入力、”コマンドを実行”を選択します